## Slide 1: “用电器分析识别装置”设计分析
任务：设计并制作一个根据电源线电流的电参量信息分析在用电器类别的装置。该装置具有学习和分析识别两种工作模式。在学习模式下，测试并存储用于识别各单件电器的特征参量；在分析识别模式下，实时指示在用电器的类别。

## Slide 3: 1. 基本要求
（1）电器电流范围 5mA ~10.0A，可包括但不限于以下电器：LED灯泡和220V灯带、节能灯管、USB充电器（带负载）、无线路由器、机顶盒、电风扇、热水壶、电磁炉。
（2）自定可识别的电器种类，总数不低于7，用序号表示。电流不大于50mA的电器数不低于5，包括一件自制电器，编号为1~5；编号为7的电器电流大于8A。
（3）随机增减在用电器，实时显示可识别电器是否在用和电源线上电流的特征参量，响应时间不大于2s。特征参量的种类、性质自定。
（4）用电阻，电容和二极管自制1号电器，其电流与2号电器相同但相位不同，且含有谐波，两者电流差小于1mA。
交作品之前完成学习过程，赛区测试时直接演示基本要求的功能。

## Slide 4: 2．发挥部分
（1）具有学习功能。清除作品存储的所有特征参量，重新测试并存储指定电器的特征参量。一种电器的学习时间不大于1分钟。
（2）随机增减在用电器，实时显示可识别电器是否在用和电源线上电流的特征参量，响应时间不大于2s。
（3）提高识别电流相同，其他特性不同的电器的能力和大、小电流电器共用时识别小电流电器的能力。
（4）装置在分析识别模式下的工作电流不大于15mA，可以选用无线传输到手机上显示的方式。
（5）其他

## Slide 5: 可用的电流特征参量
电流值
电流与电压间的相位差
基波及其各次谐波的分量
电器接通或断开的参量变化过渡过程（例如投影仪，电磁炉）
电压作为参考变量
其他

## Slide 6: 采样要求
电流动态范围 5mA至10A，不低于12bit精度。
最高分析到5次谐波，采样率高于500Sa/s。
电压波形作为参考，要求相同。

## Slide 7: 低功耗和其他要求
主要降低分析识别模式时的功耗。
要求识别不少于7种电器的通断状态，共128种状态组合，如果其中有特性相近的，就有一定难度。作为一个模式识别的题目，状态组合数越多，难度越高。在实用中，减少装置的监测种类是提高正确识别率的有效途径，因而有必要降低功耗和成本。
无线传输到手机上显示的方式也是出于使用方便，易于扩展多个装置的考虑，但没有作为必做的要求。（有参赛作品实现了这一要求，识别装置功耗极低。）

## Slide 8: 实现方案1 应用电参量测量芯片方案
这类芯片提供电流、电压、功率因数及相关的计算结果。
功率因数不是相位差的完全表达。
没有非线性成分的测量。
还需要MCU实现控制，数据采集处理和人机接口。
功耗和成本高于方案2 。

## Slide 9: 实现方案2 应用MCU芯片方案
例如 MSP430系列MCU（见下页）。
片上AD转换器达100kSa/s 以上。
采样率高于需求100倍，可通过过采样技术提高精度10倍以上。
高精度波形采样，可从中提取所有需要的信息。
丰富的接口方式和开发环境，易于扩展功能。
增加无线通信功能可将人机接口完全转移至手机或其它智能终端。
计算负荷也可部分转移至手机，降低对MCU的计算能力要求。
易于实现低功耗，低成本，多装置共用终端。

## Slide 10: 电赛TI主要处理器 1、MSP430系列 （16bit/低功耗）
主频：25MHZ Max
电压：1.8V-3.6V
Flash: 128KB
RAM: 8KB
ADC: 12bit SAR/16通道
Timer：4个 16bit
USCI: SPI/I2C/UART
低功耗：低到1.1uA

## Slide 11: 测评与竞赛策略
作为竞赛题目，不能完全按照实际需求制定题目要求和测评方法。
状态组合多，不可能进行全面测试。
基本要求部分为了满足“容易上手”的命题准则，测试用电器自定，故可选择易于区别的 类型，但需要满足动态范围和区分2件电流相同电器的的测试。
基本要求部分不需现场学习功能，可在竞赛期间测试自定义电器，将得到的经验数据保存。
识别算法和显示控制方式影响测评成绩。题目要求响应时间不大于2秒，充分利用这2秒的延迟，2秒的数据，以及控制显示的更新频率是非常重要的。

## Slide 12: 发挥部分的要求和测评
原定测试用电器由测评组统一提供，现场限时完成学习功能。但本届因多数赛区改在线上测试，未能实现完全相同的测试条件。
给定的1，2，3号测试用电器功率相同，特性不同。给定的4，5，6号测试用电器电流仅比要求的下限大2mA，且相同，仅电抗略有差别。这是为了检验作品区别电流相同，其他特性不同的电器的能力。但受限于线上测试，未能实现完全相同的测试条件。
低功耗和无线终端显示占发挥部分20%的分数。

## Slide 13: 谢谢大家